QoS ve HP Procurve İle Ses Önceliklendirme

QoS konusunda temel olarak iki yöntem var:

- IP Precedence

- DSCP

İkisi de IP başlığındaki 8 bitlik TOS alanını kullanıyor. IP Precedence yöntemi daha eski. Soldaki ilk üç biti kullanıyor. Bu sayede de 8 öncelik seviyesi belirlenebiliyor. Daha detaylı bir önceliklendirme için, DSCP denen yöntem geliştirilmiş ve bu da 6 bit kullanıyor. TOS alanının en sağdaki iki biti QoS için kullanılmıyor. Şöyle yani:

DSCP önceliklendirmesi

DSCP yönteminde, geriye doğru uyumluluk açısından, IP Precedence yöntemine uyumluluk sağlanmış. Aşağıdaki tabloda DSCP değerleri bulunmaktadır.

Tablonun en sağındaki sütunu, DSCP türüne yapılan etiketlemenin IP Precedence karşılığını göstermektedir. Bu değerlerde 0 en düşük önceliği, 7 ise en yüksek önceliği ifade eder. 0,6 ve 7 ise genelde kullanılmaz. 6 ve 7 özel ağ protokolleri için kullanılırken, 0 değeri ise önceliklendirme olmadığını belirtir.

Bu tabloya göre, temel olarak 3 DSCP seçeneği var:

- CS (Class Selector)

- EF (Expedited Forwarding)

- AFxy (Assured Forwarding)

Class Selector (Sınıf Seçici): Bu aslında DSCP kullanarak IP Precedence uygulanması yöntemi olur. 0-7 arasında öncelik belirler. 0 olma durumu “best effort” (kimin gücü yeterse, veya FIFO) mantığıyla çalışır. Tablodan da dikkat edilirse, sadece ilk üç biti kullanır.

Expedited Forwaring (Hızlandırılmış İletim): Genelde gerçek zamanlı ses paketlerini taşımak için kullanılır. IP Precedence karşılığı, 5’e tekabül eder. Gerçek bir ağda normal şartlar altında verilebilecek en yüksek öncelik değeridir. 6 ve 7 değerleri ise kontrol ve özel ağ protokolleri için kullanılır.

Assured Forwarding (Garantili İletim): Normal trafik içerisinde önceliklendirilmek istenen diğer trafikler için kullanılır. AFxy şeklindeki gösterimde; x harfi, trafiğin sınıfını (1,2,3,4) ifade eder. y harfi ise, drop durumunu (yani cihazın donanımı veya bant genişliği yetmezse, paketin çöpe atılma önceliğini) ifade eder. Drop değeri 1-3 (ikilik olarak: 2,4 ve 5) arasındadır. En düşük değer (1) en iyisidir. İlk önce çöpe atılacak olan paket ise, drop değeri 3 olandır.

Şu şekilde AFxy kullanımı biraz daha somut olabilir:

| Davranış | Düşük drop tercihi | Orta drop tercihi | Yüksek drop tercihi |
| --- | --- | --- | --- |
| Class 1 | AF11 (10) 001010 | AF12 (12) 001100 | AF13 (14) 001110 |
| Class 2 | AF21 (18) 010010 | AF22 (20) 010100 | AF23 (22) 010110 |
| Class 3 | AF31 (26) 011010 | AF32 (28) 011100 | AF33 (30) 011110 |
| Class 4 | AF41 (34) 100010 | AF42 (36) 100100 | AF43 (38) 100110 |

Trafik etiketlerken neye göre tercih edilecek?

Tamamen duruma özel olmakla beraber bazı kesin olmayan standartlar da (sesin EF etiketlenmesi gibi) bulunmakta. Cisco bu konuda (The QoS Baseline dokümanında) şöyle bir tablo yayınlamış:

Kısaltmalar:

IPP: IP Precedence

PHB: Per Host Behavior

COS: Class Of Service

HP 2620 PoE+ üzerinde VoIP QoS

Buraya kadar tamamsa, bundan sonra bir şey kalmadı zaten. İlk yapılacak işlem, önceliklendirilecek olan trafiği tarif etmek. HP bu konuda şu yöntemleri sunuyor:

- udp-port

- tcp-port

- device-priority (bir IP adresinden gelen/giden tüm trafik)

- protocol (ip, ipx, arp, netbeui, appletalk, dec_lat)

IP adresinin çok sağlam ve sabit bir veri olmadığını varsayarsak, ses trafiğini önceliklendirmek için en sağlıklı yöntem 4. katmanda kullanılan prtokol ve port oluyor. Telefonun bağlı olduğu portu dinleyerek, bir görüşme sırasında baştan sona tüm trafiğin tipini belirleyin. Örneğin, bizim test sırasında şu portları gördük:

- udp 5588

- udp 6860

- udp 8002

- udp 8003

DSCP için de EF kullanacağımızı varsayarsak, yapılması gereken konfigürasyon şöyle oluyor:

qos udp-port range 8002 8003 dscp 101110

qos udp-port 5588 dscp 101110

qos udp-port 6860 dscp 101110

Bunu uçtan uca tüm anahtarlarda yapmak lazım ki, arada bir yerde “ben seni tanımıyorum, öncelik falan anlamam” diye saçmalayan cihaz olmasın.